## Slide 1
2019年春季中国科学院大学课程
计算流体力学 （知识回顾）
李新亮
lixl@imech.ac.cn
Tel: 82543801
力学所主楼214
参考数目： 傅德薰等：《计算空气动力学》；朱自强 等：《应用计算流体力学》
任玉新等： 《计算流体力学基础》；阎超：《计算流体力学方法及应用》，
J. Blazek: Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications
E. F. Toro: Riemann Solvers and numerical methods for fluid dynamics
课件下载： http://pan.baidu.com/s/1slfC5Yl

## Slide 2
知识回顾 （一）: N-S方程
1. 流体力学基本方程
概念： 连续介质假设； Euler描述/Lagrange描述
N-S方程—— 描述 质量、动量、能量守恒 的方程组
流通量： 单位时间内通过垂直于x/y/z 轴单位面积的 质量、动量、能量
无量纲量： 物理量与参考量（特征量）之比
2. 偏微分方程（组）及其类型
解耦成N个独立的方程
双曲型
有N个实特征根（含重根）
N个独立特征向量
全部为复特征根
有1个N重特征根
独立特征变量数<N
抛物型
椭圆型
特征线；
特征相容关系；

## Slide 3
3. 双曲方程边界条件提法
方法： 独立给定j个方程的边界条件
如果 lj>0, 则在左端给定vj的边界条件
如果 lj<0, 则在右端给定vj的边界条件
A
B
j=1
j=2
一维Euler方程
条件 | 描述 | 边界条件设定
 | 超音速入口 | 给定3个边界条件
 | 亚音速入口 | 给定2个边界条件
 | 超音速出口 | 无需给定边界条件
 | 亚音速出口 | 给定1个边界条件
3

## Slide 4
出现的无量纲参数：
不同的无量纲方式得到的方程的形式不同
无量纲状态方程：
4. 无量纲化
用动压作为特征压力；
可减少一个无量纲参数
有量纲量
特征量（有量纲）

## Slide 5
知识回顾 （二）： 双曲方程组
1. 双曲型方程组及其特征方程
特例： 一维等熵流动
特征线1：
沿特征线Riemann不变量保持常数
特征线2：
2. 双曲型方程的间断解
弱解：
间断线上满足积分关系式（R-H关系）
熵条件： 特征线汇集于间断线
3. Riemann间断解
x
t
（1）
（2）
（3）
（4）
精确解: Godnov
近似解： HLL, HLLC, Roe

## Slide 6
知识回顾 （三）： 差分法
1. 有限差分基本原理
差商 -> 微商
待定系数法
… j-2 j-1 j j+1 …
2. 基本概念
差分格式、截断误差、精度
差分方程、修正方程
显格式、隐格式
全离散、半离散
守恒性、非守恒型
相容型、稳定性， Lax等价定理
紧致格式

## Slide 7
4. 限制器、激波捕捉格式
间断附近非物理振荡的根源
理论1：色散误差导致各波传播速度不同
理论2：粘性耗散不足
1） 非物理振荡的原因分析
理论3： 格式不能保单调
2） 激波捕捉格式
TVD, NND, MUSCL, GVC, WENO, MP ……

## Slide 8
知识回顾 （四） 有限体积法
无粘项常用方法 （流过AB边的通量）：
a. 利用周围点的值，计算出(I+1/2,J) 点处的物理量；
直接利用“差分格式”
b. 利用该处的物理量，计算出流过AB边的流通量
迎风型方法需利用“通量分裂技术”
FVS类：
FDS类：
利用Riemann解
Reimann解： Godunov, Roe, HLL, HLLC
利用坐标变换，转化为一维Riemann问题

## Slide 9
通量技术 （差分、有限体积）：
1） 流通矢量分裂(FVS)
Steger-Warming; Van Leer, Lax-Friedrichs
2） 通量差分分裂(FDS) : Riemann解
精确 Riemann解（Godunov方法）
Roe 近似Riemann解
HLL, HLLC 等
3） AUSM

## Slide 10
概念澄清： 精度 vs. 分辨率
描述 网格充分密集时差分格式的误差特性
描述网格有限的情况下，差分格式的误差特性
2 阶精度
误差
4阶精度
格式1
格式2
3阶精度
显然： 足够小的情况下， 格式1误差更小
并非足够小的情况下，格式2 有可能误差更小
精度特性
分辨率特性

## Slide 11
是控制体内的平均值
（称为数值流通量） 的含义
重要概念澄清：
重构与插值
A. 有限体积法：
j+1/2
j-1/2
确实为f在xj+1/2点的值 ！
通常做法：
1） 用 计算出
2）
u在xj+1/2点的值！
关键： 是用 计算 （称为重构） ，而不是用 计算 （是标准的插值）；否则最高也只能达到2阶精度。

## Slide 12
重要概念澄清：
重构与插值
B. 有限差分法：
j+1/2
h(x)为 f(x) 的“重构函数”
差分法与有限体积法的数值格式完全相同

## Slide 13
i,j
i-1,j
i+1,j
i,j+1
i,j+1
知识回顾 （五） 隐格式 、加速收敛技术
代数方程组的求解

## Slide 14
知识回顾 （六） 代数方程组
一、 代数方程组的求解
直接法
Gauss消元法
LU分解法
追赶法：

## Slide 15
迭代法
Jacobi迭代
n+1
n
n
n
n
Gauss-Seidel迭代
n+1
n
n+1
n+1
15
n+1
n+1
n
n+1
n+1
n+1
n
n
n
LU-ADI
LU-SGS
知识回顾

## Slide 16
知识回顾（七） 网格生成
二、 网格生成
A
B
C
D
E
F
A’
B’
C’
D’
E’
F’
物理空间
计算空间
1. 代数网格生成法
2. 解椭圆型方程网格生成法

## Slide 17
知识回顾 （八）： 不可压缩N-S方程
 | 可压缩 | 不可压缩
易处 | 压力可推进求解，易于使用显格式 | 压力方程具有椭圆性，无法推进求解。压力方程收敛性差
难处 | 可能出现间断 | 不会出现间断
研究重点 | 激波捕捉 | 压力处理
人工压缩性方法（求解定常方程）
求解压力Poisson方法 （投影法）
涡量-流函数方法 （二维问题）
SIMPLE方法

## Slide 18
知识回顾 （九）： 湍流及转捩
1） 流动稳定性
2） 转捩的预测方法
3）湍流的模式理论（ RANS）:
涡粘模型： 0方程，1方程，2方程
BL
SA
SST
非涡粘模型
4）大涡模拟

## Slide 19
服务器/前端机
计算节点
a.exe
a.exe
a.exe
MPI 程序的运行原理：
服务器（前端机）编译
可执行代码复制 N 份，每个节点运行一份
调用MPI库函数 得到每个节点号 my_id
根据my_id 不同，程序执行情况不同
调用MPI 库函数进行通讯
MPI 编程的基本思想： 主从式，对等式
重点：对等式程序设计
知识回顾 （十）：MPI并行计算

## Slide 20
计算节点
a.exe
a.exe
a.exe
a.exe
对等式
设计
“对等式”程序设计思想
如果我是其中一个进程；
我应当做……
完成我需要完成的任务
站在其中一个进程的角度思考

## Slide 21
基本的MPI函数（6个）
MPI初始化 MPI_Init(ierr) ； MPI结束 MPI_Finalize(ierr)
得到当前进程标识
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,myid,ierr)
得到通信域包含的进程数
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,numprocs,ierr)
消息发送
MPI_Send(buf,count,datatype,dest,tag,comm, ierr)
消息接收
MPI_Recv(buf,count,datatype,source,tag,comm,status,ierr)

## Slide 22
MPI的消息发送机制—— 两步进行
MPI_Send( A, … ) 发送
MPI_Recv( B, … ) 接收
发送 变量A
接收 到变量B
配合使用